|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

PROFIBUS

IS 140 ( IGA 140

Высокоточные цифровые инфракрасные пирометры для бесконтактного измерения температуры металлов, керамики, графита и т.д. в диапазоне от 250 до 3300(С, оснащенные объективами с переменным фокусным расстоянием и интерфейсом Profibus-DP

- Общий диапазон измерения температуры 
от 250 до 3300(С

- Интерфейс Profibus-DP со скоростью
передачи данных от 9600 бод до 12 Мбод

- Время отклика < 1 мсек; по
отдельному заказу 500 мксек

- Минимальный диаметр области
измерения 0,35 мм

- Встроенный цифровой дисплей для
отображения значений температуры

- Система наведения пирометра на
объект контроля через видоискатель или
с помощью лазерного указателя

- Корпус с прецизионным рельсом,
обеспечивающим безопасный монтаж
и точность наведения пирометра

- Дополнительный аналоговый выход

- Объективы с переменным фокусным
расстоянием

Высокоточные цифровые пирометры IS 140-PB и
IGA 140-PB, оснащенные интерфейсом Profibus-DP, предназначены для бесконтактного измерения температуры металлов, керамики, графита и т.д.

В зависимости от условий контроля на пирометры может быть установлен один из трех различных объективов с переменным фокусным расстоянием, который обеспечивает минимальный диаметр области измерения.

На встроенном ЖКД отображаются полученные

значения температуры и текущий коэффициент излучения.

Наведение пирометров на объект контроля может осуществляться через видоискатель или с помощью лазерного указателя.

Пирометры этих моделей могут быть легко встроены в системы с высокоскоростной шиной Profibus благодаря наличию встроенного интерфейса Profibus-DP.

Файл GSD (часть стандартного комплекта поставки) обеспечивает выбор 5 рабочих конфигураций, соответствующих различным условиям контроля.

Области применения:

- предварительный нагрев

- отпуск    ( отжиг

- сварка   ( ковка

- закаливание

- агломерация

- плавка

- пайка мягким припоем

- прокат

- пайка твердым припоем

- нормализация

| Диапазоны измерения: | см. информацию для заказчиков ниже, другие диапазоны - по отдельному заказу; отображение единиц измерения может быть заказано в (С или (F |
| --- | --- |
| Поддиапазон: | устанавливается в пределах базовых диапазонов, минимальная ширина 51(С |
| Спектральный диапазон: | IS 140-PB: 0,7… 1,1 (м | IGA 140-PB: 1,45… 1,8 (м |
| Обработка сигнала: | прямая оцифровка фотоэлектрического токового сигнала |
| Погрешность: (( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 23(С) | < 1500(С: 0,3% полученного значения в (С + 1(С > 1500(С: 0,5% полученного значения в (С |
| Повторяемость: | 0,1% полученного значения в (С +1(С |
| Разрешающая способность: | 0,1(С (цифровой интерфейс) < 0,1% температурного диапазона (аналоговый выход) |
| Время отклика t90: | < 1 мсек, регулируемое до 10 сек (в диапазонах с индексом "L": с динамической адаптацией при низких уровнях сигнала) |
| Коэффициент излучения (: | 10… 100%, устанавливаемый с шагом 0,1% |
| Аналоговый выход: | линейный 4… 20мА или 4… 20 мА пост. тока, переключаемый; макс. нагрузка 500 Ом |
| Питание: | 24 В пер./пост. тока (12… 30 В пер./пост. тока) (Пер. ток 48… 62 Гц) |
| Потребляемая мощность: | макс. 2 ВА |
| Наведение: | через видоискатель или с помощью лазерного указателя |
| Цифровой интерфейс: | переключаемый на пирометре: RS-232/RS-485 с адресацией, полудуплексный; скорость передачи данных до 115 кбод |
| Параметры: | настраиваемые на пирометре или через цифровой интерфейс: коэффициент излучения, время отклика, переключение аналогового выхода 0 или 4… 20мА, адрес, скорость передачи данных, период ожидания tW, единицы измерения, режим сохранения максимального значения, температурный поддиапазон |
| Задержка максимальных значений температуры: | при первом или повторном получении максимального значения температуры; сброс: - через установленное время - при срабатывании внешнего реле или по команде через цифровой интерфейс - автоматически при получении нового максимального значения температуры |
| Выход испытательного тока: | фиксированный 10 мА (для аналогового выхода 0… 20 мА) или фиксированный 12 мА (для аналогового выхода 4… 20 мА) |
| Изоляция: | источник питания, цифровой и аналоговый выходы гальванически изолированы друг от друга и от корпуса |
| Класс защиты: | IP65 (в соответствии с DIN 40 050) |
| Рабочая температура окружающего воздуха: | 0… 60(C в корпусе |
| Температура окружающего воздуха при хранении: | -20… 80(C |
| Вес: | прибл. 600 гр. |
| Размеры (мм): | 195 х 56 х 62,5 (Д х Ш х В) |
| Маркировка СЕ: | о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности |

Цифровая обработка сигналов пирометрами серии 140 обеспечивает очень высокую точность и повторяемость результатов измерений в любой точке диапазона.

| Точность: | Высокая точность достигается цифровой линеаризацией сигнала, поступающего с чувствительного элемента, а также за счет цифровой компенсации температуры окружающего воздуха. |
| --- | --- |
| Диапазоны измерения: | Благодаря оцифровке сигнала пользователь может установить любой поддиапазон в пределах базового температурного диапазона. Минимальная ширина поддиапазона составляет 51(С. Установка поддиапазона осуществляется без дополнительной настройки пирометра и не влияет на точность и повторяемость результатов измерений. |
| Выходы: | Помимо интерфейса Profibus-DP пирометры могут быть дополнительно оснащены аналоговым выходом 4… 20 мА (по отдельному заказу 0… 20 мА) |
| Шинное управление: | Благодаря интерфейсу Profibus-DP пирометры могут использоваться в любых системах с высокоскоростной шиной цифрового технологического оборудования Profibus. |

На пирометры серии 140 может быть установлен один из трех различных объективов с переменным фокусным расстоянием. Любой объектив обеспечивает минимально возможный диаметр области измерения на любом расстоянии до объекта контроля. Благодаря механизму фиксации объектива фокусное расстояние настраивается очень легко, одной рукой, без дополнительных инструментов.

Диаметры областей измерения и расстояния до объекта контроля указаны в таблице ниже.

Все объективы взаимозаменяемы без необходимости повторной настройки пирометра.

|  | Расстояние до объекта контроля (а) | Диаметр области измерения (М) |
| --- | --- | --- |
| Объектив 1 (расстояние 130 … 200 мм) | 130 мм | 0,35 мм |
|  | 160 мм | 0,5 мм |
|  | 200 мм | 0,7 мм |
| Объектив Р (расстояние 190 … 420 мм) | 190 мм | 0,5 мм |
|  | 300 мм | 0,8 мм |
|  | 420 мм | 1,3 мм |
| Объектив 3 (расстояние 340 … 4000 мм) | 340 мм | 0,9 мм |
|  | 2000 мм | 6,5 мм |
|  | 4000 мм | 15 мм |

Апертура D (в зависимости от расстояния):

Основной диапазон измерения ниже 1500(С:14… 16 мм; Основной диапазон измерения выше 1500(С:8… 9 мм;

IS 140-PB (с лазерным указателем или видоискателем)

| MB 14: | 550… 1400(C |
| --- | --- |
| MB 16: | 600… 1600(С |
| MB 18: | 650… 1800(С |
| MB 25: | 750… 2500(С |
| MB 33: | 900… 3300(С |
| MB 18 L: | 550… 1800(С |

IGA 140-PB (с лазерным указателем или видоискателем)

| MB 13: | 300… 1300(C |
| --- | --- |
| MB 18: | 350… 1800(С |
| MB 25: | 450… 2500(С |
| MB 13.5 L: | 250… 1350(С |
| MB 20 L: | 300… 2000(С |
| MB 25 L: | 350… 2500(С |

Примечание:

При заказе укажите:	- необходимый тип объектива; - поддиапазон (при необходимости)

- аналоговый выход 0… 20 мА или 4… 20 мА

Соединительный кабель для подключения питания и аналогового выхода в комплект поставки не входит и должен быть заказан отдельно. Кабели Profibus с пирометром не поставляются.

Пример заказа:

Пирометр IS 140-PB с системой наведения на объект контроля через видоискатель, с объективом 2 и диапазоном измерения температуры 650… 1800(С

Соединительный кабель длиной 10 м, с разъемом под углом 90(

Комплект поставки:

Пирометр, оснащенный объективом с переменным фокусным расстоянием, дискета с файлом GSD, руководство по эксплуатации

Принадлежности:

Соединительный кабель для подключения источнику питания и аналогового выхода, длиной 5 м, с разъемом под углом 90(С

Соединительный кабель для подключения источнику питания и аналогового выхода, длиной 10 м, с разъемом под углом 90(С

Соединительный кабель для подключения источнику питания и аналогового выхода, длиной 15 м, с разъемом под углом 90(С

Соединительный кабель для подключения источнику питания и аналогового выхода, длиной 30 м, с разъемом под углом 90(С

Регулируемый монтажный уголок

Гнездовой шарнирный кронштейн

Блок воздушной продувки

Кожух из нержавеющей стали с системой охлаждения

Блок воздушной продувки для кожуха с системой охлаждения

Охлаждающая пластина

Зеркало под углом 90(

Упрочненный сканер SCA 140 (с регулируемым углом сканирования 0… 12(, с регулируемой частотой сканирования 1… 5 Гц), оснащенный смотровым окном из кварцевого стекла

Блок воздушной продувки для сканера SCA 140

Блок питания NG 0D для монтажа на рельсе DIN: 85… 265 В пер. тока ( 24 В пост. тока, 600 мА

Блок питания NG 2D: аналогичен NG 0D, дополнительно оснащен 2-мя релейными разъемами

Светодиодный дисплей DA 4000-N

Светодиодный дисплей DA 4000 с 2-мя релейными разъемами

Передняя панель IP 65 для светодиодных дисплеев

| Гнездовой шарнирный кронштейн |  | Монтажный уголок |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Охлаждающая пластина | Зеркало под углом 90( | Блок воздушной продувки |
| --- | --- | --- |

| Кожух из нержавеющей стали с системой охлаждения | Сканер с углом сканирования от 12( и менее | Светодиодный цифровой дисплей |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Технические данные

Размеры

Принадлежности (обзор)

Информация для заказчиков:

Пирометр с видоискателем

Пирометр с лазерным указателем

Объективы

Преимущества цифровой обработки сигналов