|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

IS 50-Si-LO plus

Цифровые инфракрасные пирометры с подключением объектива волоконно-оптическим кабелем, предназначенные для бесконтактного измерения температуры металлов, керамики, графита и т.д. в диапазоне от 400 до 1600(С.

- Время отклика менее 1 мсек

- Чрезвычайно малые диаметры области
измерения, мин. 0,45 мм

- Встроенный ЖКД

- Наведение на объект
контроля с помощью
лазерного указателя

- Настройка параметров работы
пирометра со встроенной
клавиатуры или через цифровой интерфейс

- Переключаемый цифровой интерфейс
RS-232/RS485

- Выход испытательного тока

Высокоточные цифровые пирометры IS 50-Si-LO plus предназначены для бесконтактного измерения температуры металлов, керамики, графита и т.д. в диапазоне от 400(С до 1600(С.

На пирометры могут быть установлены сменные объективы одного из двух типов, подключаемые волоконно-

оптическим кабелем и обеспечивающие минимальные диаметры области измерения на различных расстояниях до объекта контроля.

Как объективы, так и волоконно-оптический кабель защищены от воздействия электромагнитного излучения. Они выдерживают температуру окружающего воздуха до 250(С. Точное наведение пирометров на объект контроля осуществляется с помощью лазерного указателя.

Пирометры оснащены встроенным ЖК дисплеем и миниатюрной клавиатурой для установки значений параметров работы. Кроме этого, для коммуникации с компьютером используется

переключаемый цифровой интерфейс RS232/RS485. В комплект поставки также входит стандартная программа InfraWin, предназначенная для анализа данных и установки значений параметров работы пирометра с компьютера.

Некоторые области применения:

- металлические изложницы

- пресс-формы

- подшипники, гнезда подшипников

- предварительный нагрев

- отжиг

- отпуск

- агломерация

- пайка мягким и твердым припоем

- прокат

- нормализация

| Диапазоны измерения температуры: | IS 50-Si-LO plus: 400… 1300(C (MB 13) 500… 1600(C (MB 16) |  |
| --- | --- | --- |
| Поддиапазон: | устанавливается в пределах базовых диапазонов, минимальная ширина 51(С |
| Спектральный диапазон: | IS 50-Si-LO plus: 0,940µm ± 50nm; |
| Обработка сигнала: | прямая оцифровка фототока |
| Питание: | 24 В пер./пост. тока (12… 30 В пер./пост. тока) (пер. ток 48… 62 Гц) |
| Потребляемая мощность: | макс. 2 Вт |
| Аналоговый выход: | линейный 0… 20 мА или 4… 20 мА пост. тока, переключаемый; нагрузка 0… 500 Ом |
| Выход испытательного тока: | 10 мА (для аналогового выхода 0… 20 мА) или 12 мА (для аналогового выхода 4… 20 мА) (фиксированный) |
| Цифровой интерфейс: | переключаемый RS-232 или RS-485 с адресацией, полудуплексный; скорость передачи данных до 115 кбод |
| Разрешающая способность: | 0,1(С (цифровой интерфейс и дисплей) < 0,1% установленного температурного поддиапазона (аналоговый выход) |
| Изоляция: | источник питания, цифровой и аналоговый выходы гальванически изолированы друг от друга |
| Отображение информации: | ЖКД с подсветкой для отображения температуры и установок параметров |
| Наведение: | лазерный указатель (лазер класса 2, макс. уровень мощности лазера < 1мВт, ( = 630-680 нм) |
| Параметры: | настраиваемые на пирометре или через цифровой интерфейс: коэффициент излучения, время отклика, аналоговый выход 0 или 4… 20мА, адрес, скорость передачи данных, период ожидания tW, единицы измерения, установки режима удержания максимальных значений температуры, температурный поддиапазон |
| Коэффициент излучения (: | 2… 100, устанавливаемый с шагом 0,01 |
| Время отклика t90: | <1 мсек, устанавливаемое на 0,01; 0,05; 0,25; 1; 3; 10 сек |
| Удержание максимальных значений температуры: | при первом или повторном получении максимального значения; сброс: через установленное время; при срабатывании внешнего реле или по команде через цифровой интерфейс; автоматически при получении нового максимального значения |
| Релейный выход: | макс. 0,15 А (для распознавания объекта с более высокой температурой в зоне измерения) |
| Погрешность: (( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 23(С) | ( 1500(С: 0,3% измеренного значения в (С + 1(С > 1500(С: 0,5% измеренного значения в (С |
| Повторяемость: | 0,1% измеренного значения в (С +1(С (( = 1, t90 = 1 сек, ТОКР = 23(С) |
| Рабочая температура окружающего воздуха: | 0… 60(C для пирометра, 250(С для объектива и волоконно-оптического кабеля |
| Температура окружающего воздуха при хранении: | -20… 70(C |
| Класс защиты: | IP65 (DIN 40050) |
| Вес: | прибл. 970 гр. (с волоконно-оптическим кабелем длиной 1 м), прибл. 1020 гр. (с волоконно-оптическим кабелем длиной 2 м), прибл. 1210 гр. (с волоконно-оптическим кабелем длиной 5 м), |
| Размеры: | см. стр. 3 |
| Вес: | пирометр: прибл. 600 гр., объектив типа II: прибл. 140 гр., волоконно-оптический кабель (2,5 м): прибл. 250 гр. |
| Маркировка СЕ: | о соответствии требованиям ЕС по электромагнитной безопасности |

| Точность: | Высокая точность измерений обеспечивается цифровой линеаризацией сигнала, поступающего с чувствительного элемента объектива, а также за счет цифровой компенсации температуры окружающего воздуха. |
| --- | --- |
| Диапазоны измерения: | Благодаря оцифровке сигнала пользователь может установить любой поддиапазон в пределах базового диапазона измерения температуры. Минимальная ширина поддиапазона составляет 51(С. Установка поддиапазона осуществляется без дополнительной настройки пирометра и не влияет на точность и повторяемость результатов измерений. |
| Шинное управление: | Интерфейс последовательной передачи данных RS485 обеспечивает использование пирометра в системах с шинным управлением. |
| Настройка: | Настройка пирометра может быть проведена с компьютера без вскрытия корпуса пирометров. |

В зависимости от условий контроля на пирометр может быть установлен объектив типа I или II. Выбор объектива зависит не только от его размера, но и необходимого диаметра области измерения (размера объекта контроля), а также от расстояния до объекта контроля.

Объектив типа I:

Объектив типа I настраивается на заводе изготовителе на одно из расстояний до объекта контроля а (мм), указанных в таблице (от внешней поверхности линзы). Указанный диаметр области измерения М (мм) обеспечивается при точном соблюдении расстояния до объекта контроля (другие расстояния по отдельному заказу). Благодаря малым размерам, объектив типа I может использоваться в труднодоступных и ограниченных местах.

Объектив типа II:

Объектив типа II может быть с постоянным и переменным фокусным расстоянием.

Объектив типа II с постоянным фокусным расстоянием настраивается на заводе изготовителе на одно из расстояний до объекта контроля а (мм), указанных в таблице (от внешней поверхности линзы).

Объектив типа II с переменным фокусным расстоянием обеспечивает настройку фокусного расстояния в соответствии с расстоянием до объекта контроля в одном из 6 диапазонов. Диаметр области измерения при максимальном удалении и приближении объекта контроля (от внешней поверхности линзы) указаны в таблице. Диаметры области измерения на промежуточных расстояниях рассчитываются исходя из указанных значений.

| Объектив | Расстояние до объекта контроля а (мм) | Диаметр области измерения М (мм) | Апертура (мм) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объектив типа I: |  | до 120 | 1,2 | 7 |
|  |  | до 260 | 2,6 | 7 |
|  |  | до 700 | 7,2 | 7 |
| Объектив типа II с постоянным фокусным расстоянием: |  | до 87 | 0,45 | 17 |
|  |  | до 200 | 0,8 | 17 |
|  |  | до 600 | 2,7 | 15 |
|  |  | до 4500 | 22 | 15 |
| Объектив типа II с переменным фокусным расстоянием: |  | 88… 110 | 0,45… 0,6 | 17 |
|  |  | 95… 129 | 0,5… 0,75 | 16 |
|  |  | 105… 161 | 0,6… 1 | 15 |
|  |  | 200… 346 | 0,8… 1,5 | 17 |
|  |  | 247… 606 | 1,1… 2,7 | 16 |
|  |  | 340… 4500 | 1,5… 22 | 15 |

Передача данных с объектива на пирометр осуществляется по одножильному волоконно-оптическому кабелю диаметром 0,2 мм в защитной оплетке из нержавеющей стали. Объектив состоит только из системы линз. Детектор и электронная часть расположена в корпусе пирометра. Волоконно-оптический кабель и объектив могут использоваться при температуре окружающего воздуха до 250(С без дополнительного охлаждения (волоконно-оптический кабель со стороны пирометра макс. 125(С).

| Минимальные радиусы сгиба: | кратковременный (макс. 250(С): 50 мм; постоянный (макс. 250(С): 120 мм; при хранении (макс. 50(С): 120 мм |
| --- | --- |

Все размеры указаны в мм

Пирометры:

IS 50-Si-LO plus:

400… 1300(C (MB 13)

500… 1600(C (MB 16)

Комплект поставки:

Пирометр, волоконно-оптический кабель 2,5 м, один объектив (указанный при оформлении заказа), паспорт, программа InfraWin, руководство по эксплуатации. Соединительный кабель в комплект поставки не входит.

Принадлежности

Соединительный кабель длиной 5 м, с прямым разъемом

Соединительный кабель длиной 10 м, с прямым разъемом

Соединительный кабель длиной 15 м, с прямым разъемом

Соединительный кабель длиной 20 м, с прямым разъемом

Соединительный кабель длиной 25 м, с прямым разъемом

Соединительный кабель длиной 30 м, с прямым разъемом

Волоконно-оптический кабель длиной 5 м

Волоконно-оптический кабель длиной 7,5 м

Волоконно-оптический кабель длиной 10 м

Волоконно-оптический кабель длиной 15 м

Волоконно-оптический кабель длиной 30 м

Монтажный уголок для объектива типа I (фиксированный)

Монтажный уголок для объектива типа I (регулируемый)

Шарнирный кронштейн для объективов типа I и II

Регулируемая монтажная опора для объектива типа II

Блок воздушной продувки для объектива типа I

Блок воздушной продувки для объектива типа II

Зеркало под углом 90( для объектива типа II

Блок питания NG 0D для монтажа на рельсе DIN: 85… 265 В пер. тока ( 24 В пост. тока, 600 мА

Блок питания NG 2D: аналогичен NG 0D, дополнительно оснащен 2-мя релейными контактами

Светодиодный дисплей DA 4000-N

Светодиодный дисплей DA 4000 c 2-мя релейными контактами

Светодиодный дисплей DA 6000-N, обеспечивает установку значений параметров работы цифровых пирометров, интерфейс RS 232

Светодиодный дисплей DA 6000: аналогичен DA 6000-N, дополнительно оснащен 2-мя релейными контактами и аналоговым выходом и входом

HT 6000: портативный индикатор/устройство установки параметров работы пирометра (с питанием от батареек)

| Блоки питания NG 0D, NG 2D | Шарнирные кронштейны для объективов типа I и II | Регулируемая монтажная опора для объектива типа II | Блок воздушной продувки для объектива типа I | Блок воздушной продувки для объектива типа II |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Цифровой светодиодный дисплей | Зеркало под углом 90( | Фиксированный и регулируемый монтажные уголки для объектива типа I |
| --- | --- | --- |

Примечание: Все механические принадлежности выполнены из нержавеющей стали

# Text boxes

Технические данные

Размеры

Принадлежности (обзор)

Волоконно-оптический кабель

Объективы и система наведения

Информация для заказчиков

Преимущества цифровой обработки сигналов