|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

Быстродействующие пирометры для промышленного и научного применения с подключением объектива волоконно-оптическим кабелем

KLEIBER    KS 740-LO ( KG 740-LO ( KGA 740-LO

Время отклика 6 мксек

Выход напряжения
0… 10 В или токовый выход
0(4)… 20 мА

Различные объективы

Диаметры области
измерения от 0,3 мм

Широкие диапазоны
измерения температуры

Быстродействующие пирометры серии
KLEIBER 740-LO специально предназначены для использования в различных областях промышленности и научных исследований, где необходимо очень быстрое получение данных о температуре различных объектов контроля.

Проведение очень быстрых измерений температуры обеспечивается очень малым временем отклика t95 (6 мксек).

Применение заграждающих фильтров обеспечивает контроль температуры пирометрами серии KLEIBER 740-LO технологических процессов с использованием лазерных технологий.

Использование специальных фильтров и детекторов позволяет получать надежные результаты измерений температуры таких материалов, как кремний и вольфрам.

Все разъемы и элементы управления пирометрами расположены на задней панели.

Установка коэффициента излучения производится плавно в диапазоне от 0,1 до 1,0. Для обеспечения подстройки пирометра при использовании в комплексных системах контроля предусмотрено время интегрирования, устанавливаемое до 5 сек.

C пирометрами серии KLEIBER 740-LO может использоваться ряд объективов, обеспечивающих диаметры области измерения от 0,3 до 11 мм на расстояниях до объекта контроля от 80 до 1000 мм. Объективы подключаются к пирометрам волоконно-оптическим кабелем, который может выдерживать температуру окружающего воздуха до 260(С. Это позволяет устанавливать объектив вблизи прокатных станов, линий обработки металлов и на печах.

Пирометры серии KLEIBER 740-LO поставляются с одним из трех различных спектральных диапазонов, что значительно расширяет сферу их применения.

На пирометрах серии KLEIBER 740-LO установлен светодиодный указатель, формирующий на поверхности объекта контроля видимую область, совпадающую с областью измерения, что позволяет точно наводить пирометр на нужный участок объекта контроля.

Некоторые области применения:

- Лазерные технологии (резка, сварка и т.д.)

- Разработка/тестирование материалов

- Двигатели внутреннего сгорания,

- Турбины

- Варочные камеры

- Полупроводники

- Плазменные технологии

- Взрывные процессы

| Марка пирометра: | KS 740-LO | KS 740-LO | KG 740-LO | KG 740-LO | KGA 740-LO | KGA 740-LO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры*: | 600… 1600(С | 800… 2300(С | 300… 1400(С | 500… 2500(С | 200… 1000(С | 300… 2300(С |
| Спектральный диапазон: | 0,85… 1,05 мкм | 0,85… 1,05 мкм | 1,58… 1,8 мкм | 1,58… 1,8 мкм | 1,58… 2,2 мкм | 2,0… 2,2 мкм |

* Другие диапазоны измерения температуры - по отдельному заказу.

| Выходной сигнал: | токовый выход: 0(4)… 20 мА (указать при оформлении заказа), макс. сопр. 500 Ом; выход напряжения 0… 10 В |
| --- | --- |
| Точность: | 0,75% полученного значения (25(С, (=1, t95=1сек) |
| Воспроизводимость: | < 0,3% полученного значения (25(С, (=1, t95=1сек) |
| Время отклика (t95): | 9 мксек через токовый выход, 6 мксек через выход напряжения |
| Коэффициент излучения ((): | 0,1… 1 с плавной настройкой |
| Наведение: | с помощью светодиодного указателя |
| Температура окружающего воздуха: | макс. 40(С (пирометр), 260(С (волоконно-оптический кабель с объективом) |
| Питание: | 24 В пост. или перемен. тока, 0,2 А |
| Водяное охлаждение (по отдельному заказу): | патрубок с резьбой (R1/8", ( 6 мм, 0,5 л/мин, макс. 6 бар) |
| Класс безопасности: | IP 54 |
| Размеры корпуса: | 170 х 70 х 70 (Д х Ш х В) |
| Вес: | приблизительно 0,9 кг |
| Воздушная продувка (по отдельному заказу): | макс. 0,5 бар |
| Стандарты измерения: | EN 55011:1998, класс ограничения А |
| Маркировка СЕ: | о соответствии требованиям ЕС |
| Комплект поставки: | пирометр IKLEIBER 740-LO с волоконно-оптическим кабелем длиной 2,5 м и стандартным объективом, закрепляющий штифт, технический паспорт и руководство по эксплуатации |

Объективы (значения указаны в мм)

|  | Расстояние до объекта контроля | Диаметр области измерения | Цвет метки кабеля | Диапазоны измерения температуры | Апертура* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |  |  |  |
| LVO 25 | 80… 300 | 1,6… 4,3 | синий | все | 18 |
| LVO 35 | 250… 1000 | 3,5… 11,0 | синий | все | 28 |
| Специальные |  |  |  |  |  |
| LVO 25-S3 | 76 | 0,3 | красный | > 400(C | 17 |
| LVA 25 | 110… 800 | 0,8… 5,0 | красный | все | 17 |

Волоконно-оптический кабель по отдельному заказу: Длина кабеля может составлять от 1,5 до 25 м, он может быть оснащен оболочкой из нержавеющей стали или тефлона. Кроме этого, кабель может иметь специальное исполнение с вакуумной изолирующей муфтой.

Принадлежности

Стандартный соединительный кабель для пирометров серий 730/740 длиной 4 м (кабели другой длины выполняются по отдельному заказу)

Блок питания для пирометров серий 730/740 (230 В пер. тока => 24 В пер. тока), включая алюминиевый корпус

Блок питания для пирометров серий 730/740 (230 В пер. тока => 24 В пост. тока), включая алюминиевый корпус

Блок питания NG-0D (85… 265 В пер. тока => 24 В пост. тока, 600 А)

Блок питания NG-2D  с 2 конечными переключателями (85… 265 В пер. тока => 24 В пост. тока, 600 А)

Кронштейн для крепления объектива

Монтажная опора для объектива LVO 25

Блок воздушной продувки для объектива LVO 25

Зеркало 90( для объектива LVO 25

Встроенная система задержки максимальных значений температуры (только в сочетании с оптическим сканером SC1)

Оптический сканер SC1 с нарезным фланцем для пирометров серий 730/740 (только с блоком питания 24 В пер. тока!)

Заграждающий фильтр 1064 нм, ( 20 мм для объектива LVO 25

Заграждающий фильтр 940 нм, ( 20 мм для объектива LVO 25

# Text boxes

Технические данные пирометров серии KLEIBER 740-LO