|  | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10; Телефоны: (495) 783-39-64, 365-47-88; Факс: (495) 785-43-14, 366-62-83; Website: www.diagnost.ru; E-mail: diagnost@diagnost.ru |  |
| --- | --- | --- |

Быстродействующие пирометры для промышленного и научного применения

KLEIBER    KS 740 ( KG 740 ( KGA 740

Время отклика 6 мксек

Широкие диапазоны
измерения температуры

Объектив с переменным
фокусным расстоянием
или макросъемочный
объектив

Диаметр области
измерения от 0,7 до 28 мм

Расстояния до объекта 
контроля 288… 3000 мм

Быстродействующие пирометры серии
KLEIBER 740 специально предназначены для использования в различных областях промышленности и научных исследований, где необходимо очень быстрое получение данных о температуре различных объектов контроля.

Пирометры серии KLEIBER 740 могут использоваться при разработках и тестировании различных материалов, а также для измерения температуры в двигателях внутреннего сгорания и турбинах.

Проведение очень быстрых измерений температуры обеспечивается чрезвычайно малым временем отклика t95 (6 мксек).

Применение заграждающих фильтров обеспечивает контроль температуры пирометрами серии KLEIBER 740 технологических процессов с использованием лазерных технологий.

Специальные фильтры и детекторы позволяют получать надежные результаты измерений температуры таких материалов, как кремний и вольфрам.

Объектив с переменным фокусным расстоянием, устанавливаемый на пирометры серии KLEIBER 740, обеспечивает диаметр областей измерения от 2,5 до 28 мм на расстояниях до объекта контроля от 450 до 3000 мм. Для измерения температуры малоразмерных объектов контроля предусмотрен макросъемочный объектив, обеспечивающий диаметр области измерения 0,7 мм на расстоянии до объекта контроля 288 мм.

Все разъемы и элементы управления пирометрами (включая установку коэффициента излучения) расположены на задней панели. Установка коэффициента излучения производится плавно в диапазоне от 0,1 до 1,0.

Пирометры серии KLEIBER 740 поставляются с одним из трех различных спектральных диапазонов, что значительно расширяет сферу их применения.

По умолчанию на пирометры серии KLEIBER 740 устанавливается светодиодный указатель, формирующий на поверхности объекта контроля видимую область, совпадающую с областью измерения. По отдельному заказу может быть установлена система визуального наведения через окуляр.

Некоторые области применения:

- Лазерные технологии (резка, сварка и т.д.)

- Разработка/тестирование материалов

- Полупроводники

- Двигатели внутреннего сгорания,

- Турбины

- Плазменные технологии

- Взрывные процессы

| Марка пирометра: | KS 740 | KS 740 | KG 740 | KG 740 | KGA 740 | KGA 740 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон измерения температуры*: | 600… 1600(С | 800… 2300(С | 300… 1400(С | 500… 2500(С | 160… 1000(С | 300… 2300(С |
| Спектральный диапазон: | 0,85… 1,05 мкм | 0,85… 1,05 мкм | 1,58… 1,8 мкм | 1,58… 1,8 мкм | 1,58… 2,2 мкм | 2,0… 2,2 мкм |

* Другие диапазоны измерения температуры - по отдельному заказу.

Систему наведения на объект контроля (через видоискатель или с помощью светодиодного указателя) следует указывать при оформлении заказа.

| Выходной сигнал: | 0(4)… 20 мА (указать при оформлении заказа), макс. сопротивление 500 Ом, 0… 10 В через разъем BNC |
| --- | --- |
| Точность: | 0,75% полученного значения (25(С, (=1, t99=1сек) |
| Воспроизводимость: | < 0,3% полученного значения (25(С, (=1, t99=1сек) |
| Время отклика (t95): | 9 мксек через токовый выход, 6 мксек через выход напряжения |
| Коэффициент излучения ((): | 0,1… 1 с плавной настройкой |
| Стандартный объектив: | с переменным фокусным расстоянием (см. таблицу ниже) |
| Объектив по отдельному заказу: | макросъемочный объектив расстояние от края корпуса до объекта контроля 288 мм диаметр области измерения 0,7 мм |
| Наведение: | с помощью светодиодного указателя или через видоискатель (по отдельному заказу) |
| Водяное охлаждение (по отдельному заказу): | патрубок с резьбой (R1/8", ( 6 мм, 0,5 л/мин, макс. 6 бар) |
| Температура окружающего воздуха: | макс. 40(С, с водяным охлаждением макс. 80(С |
| Воздушная продувка (по отдельному заказу): | макс. 0,5 бар |
| Питание: | 24 В пост. или перемен. тока, 0,2 А |
| Класс безопасности: | IP 54 |
| Размеры корпуса: | 170 х 70 х 70 (Д х Ш х В) |
| Вес: | приблизительно 1,2 кг |
| Стандарты измерения: | EN 55011:1998, класс ограничения А |
| Маркировка СЕ: | о соответствии требованиям ЕС |
| Комплект поставки: | пирометр IKLEIBER 740 с закрепляющим штифтом, объективом с переменным фокусным расстоянием (макросъемочным объективом по отдельному заказу), техническим паспортом и руководством по эксплуатации |

Расстояния до объекта контроля (D) и диаметры области измерения (а) для объектива с переменным фокусным расстоянием

| D (мм) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а (мм) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,5 | 11,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 20,0 | 28,0 |

Принадлежности

Стандартный соединительный кабель для пирометров серий 730/740 длиной 4 м (кабели другой длины выполняются по отдельному заказу)

Кабель с разъемами BNC для пирометров серий 730/740 длиной 4 м (кабели другой длины выполняются по отдельному заказу)

Блок питания для пирометров серий 730/740 (230 В пер. тока => 24 В пер. тока), включая алюминиевый корпус

Блок питания для пирометров серий 730/740 (230 В пер. тока => 24 В пост. тока), включая алюминиевый корпус

Блок питания NG-0D (85… 265 В пер. тока => 24 В пост. тока, 600 А)

Блок питания NG-2D  с 2 конечными переключателями (85… 265 В пер. тока => 24 В пост. тока, 600 А)

Кронштейн для крепления объектива

Макросъемочный объектив для пирометров серий 730/740

Объектив с переменным фокусным расстоянием с системой воздушного обдува для пирометров серий 730/740

Встроенная система задержки максимальных значений температуры (только в сочетании с оптическим сканером SC1)

Оптический сканер SC1 с нарезным фланцем для пирометров серий 730/740 (только с блоком питания 24 В пер. тока!)

# Text boxes

Технические данные пирометров серии KLEIBER 740