ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М305

Компактный источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне температур

от 100( до 1000(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных температурных датчиков Спектральных радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Прибор М305 фирмы МИКРОН представляет собой черное тело (источник излучения) для калибровки. По своим техническим характеристикам и эксплуатационным качествам он почти не уступает аналогичному прибору М300, хотя значительно меньше и по весу, и по размерам. Он идеально подходит для калибровки в условиях, где требуются портативные, переносные приборы, а также там, где рабочее пространство для установки прибора ограничено. Сферическая полость прибора с апертурой размером 25 мм имеет коэффициент излучения, равный 0,995, при работе в диапазоне температур от 100( до 1000(С. Встроенный ПИД-контроллер еще более расширяет уникальные качества и универсальность этого калибратора. Технические особенности: При необходимости легко переносится на новое место. Весит всего 25 кг, тогда как модель М300 весит 80 кг. Высочайшая точность - (025% от показаний (1 разряд Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля качества калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от 100( до 1000(С Точность*: (0,25% от показаний (1 разряд Разрешающая способность по температуре: 1 градус Температурная стабильность: 1(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 25 мм Форма нагреваемой полости: сферическая Коэффициент излучения: 0,995 + 0,0005 - 0,0000 Метод контроля: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер Время нагревания: 40 минут от температуры окружающей среды до 800(С Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Охлаждение: С помощью вентилятора, входное отверстие воздуха на задней панели Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 1,0 киловатт максимум Размеры: 270 мм х 430 мм х 370 мм Вес: 25 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НА ЗАКАЗ Последовательный коммуникационный порт RS232C, RS422(485 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА ЗАКАЗ Узел с круговой апертурой с водяным охлаждением для применения в условиях, требующих специфических излучающих апертур или для проверки поля обзора инфракрасных термометров, радиометров, а также аппаратуры формирования инфракрасного изображения. При заказе необходимо указать: PN 14002-1 для апертур размером 25 мм, 13 мм, 10 мм, 8 мм, 5 мм и 3 мм Имеются в наличии апертуры других размеров. Звоните для получения дополнительной информации. Универсальный монтажный фланец, к которому подходят практически все типы производимых головок датчиков. При заказе необходимо указать: PN 11668 *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |