ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М335

Компактный источник излучения

(черное тело) с быстрым нагревом для

калибровки в диапазоне средних температур

от 300( до 1500(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных температурных датчиков Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Высокотемпературный источник излучения (черное тело) для калибровки М335 является прибором общего назначения, который обеспечивает нагрев до 1200(С всего за 20 минут. Самонастраивающийся дигитальный ПИД-контроллер с регулируемыми установочными величинами температурных точек удерживает температуру в пределах 1(С. Независимое оповещение о превышении температуры и система автоматического отключения предохраняет нагревательный элемент от перегорания. Встроенный вентилятор обеспечивает оптимальную безопасную температуру поверхности корпуса. Технические особенности: Компактный, удобный стендовый прибор Высокое быстродействие и точность измерения температуры Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля за качеством калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от 300( до 1500(С Точность*: (0,4% от показаний (1(С Разрешающая способность по температуре: 1 градус Температурная стабильность: 1(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 16.5 мм (0,675") Форма нагреваемой полости: Трубка с закрытым торцом с диаметром в 16.5 мм (0,675") и длиной 150 мм (5,90"), длина нагреваемой части трубки - 75 мм (2,95") Коэффициент излучения: 0,99 ( 0,003 - 0,000 Датчик: Прецизионная платиновая термопара Средство управления: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер Время нагревания: 20 минут от температуры окружающей среды до 1200(С Рабочая температура окружающей среды: от 0( до 44(С Охлаждение: Вентиляторное, входное отверстие воздуха расположено на задней панели Требования к электропитанию: Напряжение 115 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 3,0 киловатта максимум (возможен вариант питания в 220 вольт переменного тока) Размеры: 290 мм х 495 мм х 550 мм (111(2" х 191(2" х 213(4") Вес: 28 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НА ЗАКАЗ Последовательный коммуникационный выход RS422(485 *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |

| Телефоны: (495) 783-39-64 (495) 365-47-88, (495) 369-74-72 | Телефакс: (495)785-43-14 (495) 366-62-83 | E-mail: diagnost@diagnost.ru. Internet: http://www.diagnost.ru | Адрес для корреспонденции: 105094, Москва, а/я 10 |
| --- | --- | --- | --- |