ЧЕРНЫЕ ТЕЛА

Модель М340

Переносный источник излучения

(черное тело) для калибровки

в диапазоне низких температур

от -20( до 150(С

| ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Калибровка: Инфракрасных термометров Радиометров Измерителей теплового потока Систем формирования инфракрасного изображения Спектрографических анализаторов ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Источник излучения (черное тело) для калибровки М340 является портативным прибором, который работает в диапазоне от минусовых температур до 150(С с разрешением в 0,1(. Благодаря использованию термоэлектрического механизма для нагревания или охлаждения, удалось создать компактный и простой в эксплуатации источник излучения. М340 имеет необычайно высокую температурную стабильность, а время стабилизации составляет всего 10 минут. Температура источника излучения строго контролируется самонастраивающимся ПИД-контроллером, который выводит величину температуры на дисплей в цифровой форме. Технические особенности: Компактный, легкий прибор весом всего 7 кг Исключительная точность - (0,25 от показаний (1(С Простота в эксплуатации Изготовление и испытания прибора обеспечивают соответствие самым жестким стандартам контроля качества калибровки Прибор поставляется с сертификатом соответствия стандартам Национального института науки и технологии США (NIST). |  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ диапазон температур: от -20( до 150(С Точность*: (0,3%С Разрешающая способность по температуре: 1 градус Температурная стабильность: 0,1(С за период в 8 часов Диаметр апертуры: 51 мм (2,0") Неравномерность источника излучения: (0,1(С для зоны в 45 мм (1,8") от центра по диаметру Коэффициент излучения: 0,99 + 0,005 - 0,000 Полость: Медный конус высокой теплопроводности Температурный датчик: Прецизионный платиновый RTD-датчик (термометр сопротивления) Средство управления: Цифровой самонастраивающийся ПИД-контроллер Время нагревания: 6 минут от температуры окружающей среды до -15(С или 100(С Рабочая температура окружающей среды: от 5( до 40(С Требования к электропитанию: Напряжение 220 вольт переменного тока (10%, 50(60 герц, 300 ватт максимум Размеры: 167 мм х 280 мм х 280 мм Вес: 6,5 кг ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ НА ЗАКАЗ Последовательный коммуникационный выход RS232С или RS 485 Примечание 1: Для получения низких температур ниже температуры окружающей среды необходима температура этой среды между 20( и 25(С *Калибровка точности производится радиометрически, погрешность коэффициента излучения и переносных эталонов уже учтена при калибровке. |
| --- | --- | --- |